Администрация городского поселения «Хилокское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 ноября 2018 г.                                                                                                     № 692

г. Хилок

Об утверждении Положения о Графиках ограничения и аварийного отключения потребителей при недостатке тепловой  мощности в системе теплоснабжения  на территории городского поселения «Хилокское».

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях своевременного и организованного введения аварийных режимов при недостатке тепловой мощности на котельной, локализации аварийных ситуаций и предотвращения их развития

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Графиках ограничения и аварийного отключения потребителей при недостатке тепловой  мощности в системе теплоснабжения  на территории городского поселения «Хилокское».

2. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций руководствоваться данным положением.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальномсайте городского поселения «Хилокское».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

И. о. Главыгородского

поселения «Хилокское»                                                           И. А. Корвяков

УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации

городского поселения «Хилокское»

от «01» 11. 2018 г №6925

ПОЛОЖЕНИЕ

о Графиках ограничения и аварийного отключения потребителей при недостатке тепловой мощности в системе теплоснабжения  на территории городского поселения

«Хилокское»

1. Общие положения

1.1. В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допускается полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер. В таком случае аварийное ограничение вводится при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности.

Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками аварийного ограничения.

До начала отопительного периода теплоснабжающие организации разрабатывают и утверждают в администрации городского поселения графики ограничений отпуска тепловой энергии и теплоносителя в случае принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий в системе теплоснабжения.

Графики ограничения и аварийного отключения потребителей при недостатке тепловой  мощности в системе теплоснабжения  составляются по каждому теплоисточнику раздельно (Приложение № 1).

1.2. Графики ограничения и аварийного отключения вводятся в следующих случаях:

- понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток;

- возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии;

- возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии, требующего восстановления более 6 часов в отопительный период;

- нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения;

- нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии и подкачивающих насосов на тепловой сети;

- повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование.

1.3. Ограничение   потребителей   по   отпуску   тепла   в  сетевой  воде производится  централизованно  на   котельной путем  снижения температуры  прямой сетевой  воды или  путем ограничения  циркуляции сетевой воды.

1.4. График  ограничения и аварийного отключения применяется в случае  явной угрозы возникновения аварии или возникшей аварии на котельных или тепловых сетях,   когда  нет  времени   для  введения  графика ограничения  потребителей тепловой энергии. Очередность  отключения потребителей   определяется     исходя  из   условий эксплуатации котельных и тепловых сетей.

1.5. При разработке графиков ограничения и аварийного отключения принимается во внимание, что по надежности теплоснабжения потребители тепловой энергии делятся на три категории:

- Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и т.п.);

- Вторая категория – потребители, допускающие аварийное снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 часов: жилых и общественных зданий до +12С, промышленных зданий до +8С;

- Третья категория - остальные потребители.

1.6. При авариях (отказах) на источнике теплоснабжения на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться подача 100% необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором); Подача тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице:

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха (градусах Цельсия) |
| --- | --- |
|  | Минус 10 | Минус 20 | Минус 30 | Минус 40 | Минус 50 |
| Подача тепловой энергии для потребителей второй и третьей категории в % нормативной величины при аварийных режимах теплоснабжения не ниже: | 78% | 84% | 87% | 89% | 91% |

2. Требования  к составлению графиков ограничения и аварийного отключения

потребителей при недостатке тепловой мощности в системе теплоснабжения

на территории городского поселения «Хилокское»

2.1. Графики ограничений потребителей должны разрабатываться на 1 год с начала отопительного периода.

Разработанные графики утверждаются администрацией городского поселения «Хилокское».

2.2.  При  определении  величины  и  очередности  ограничения и аварийного  отключения  потребителей  тепловой  энергии  должны   учитываться   государственное,   хозяйственное,  социальное значения  и технологические  особенности производства  потребителя с тем, чтобы ущерб от введения графиков был минимальным.

Должны  учитываться  также   особенности  схемы  теплоснабжения потребителей  и  возможность  обеспечения  эффективного  контроля за выполнением ограничения и аварийных отключений потребителей тепловой энергии.

2.3. В графики аварийного ограничения не включаются потребители тепловой энергии, отнесенные к потребителям Первой категории.

2.4. Совместно с потребителями,  включенными в графики  ограничения  и  аварийного отключения тепловой энергии и мощности, составляются    двусторонние    акты     аварийной    и технологической   брони  теплоснабжения   (Приложение № 2).  Нагрузка аварийной и технологической брони определяется раздельно.

3. Порядок  ввода графиков ограничения и аварийного отключения потребителей при недостатке тепловой мощности в системе теплоснабжения на территории

городского поселения «Хилокское»

3.1. Графики аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии по согласованию с администрацией городского поселения вводятся через диспетчерскую службу (ответственных лиц). Руководитель теплоснабжающей организации доводит задание до машинистов котельных с указанием  величины,  времени начала  и окончания ограничений.

3.2. Об ограничениях теплоснабжения теплоснабжающая организация сообщает потребителям:

- при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепловой энергии - за 10 часов до начала ограничений;

- при дефиците топлива - не более чем за 24 часа до начала ограничений.

При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществляется срочное введение графиков ограничения и отключения с последующим в течение 1 часа оповещением потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности отключения.

О факте и причинах введения ограничения докладывается дежурному ЕДДС Хилокского  муниципального района.

4. Порядок ввода графиков ограничения и аварийного отключения потребителей при недостатке тепловой мощности в системе теплоснабжения

4.1. При внезапно возникшей аварийной ситуации на котельной или тепловых сетях потребители тепловой энергии отключаются немедленно, с последующим извещением потребителя о причинах отключения в течение 2 часов.

4.2. О факте и причинах введения отключений потребителей, о величине недоотпуска тепловой энергии, об авариях у потребителей, если таковые произошли в период введения графиков, докладывается дежурному ЕДДС Хилокского муниципального района.

5. Обязанности, права и ответственностьтеплоснабжающих организаций

5.1. Теплоснабжающая организация обязана в назначенные сроки довести до потребителей о заданных объемах на ограничения тепловой энергии и время действия ограничений.

5.2. Теплоснабжающая организация несёт ответственность, в соответствии с действующим законодательством, за быстроту и точность выполнения распоряжений по введению в действие графиков ограничений и аварийных отключений потребителей.

5.3. Руководитель теплоснабжающей организации несет ответственность за обоснованность введения графиков ограничений и отключений потребителей тепловой энергии, величину и сроки введения ограничений.

6. Обязанности, права и ответственностьпотребителей тепловой энергии

Потребители (руководители  предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности) несут ответственность за безусловное выполнение графиков аварийных ограничений и отключений тепловой энергии и мощности,  а также за последствия, связанные с их невыполнением.

Потребитель обязан:

6.1. Обеспечить прием от теплоснабжающих организаций сообщений о  введении графиков ограничения или аварийного отключения тепловой энергии независимо от времени суток;

6.2. Обеспечить безотлагательное выполнение законных требований при  введении графиков ограничения или аварийного отключения тепловой энергии;

6.3. Беспрепятственно допускать в любое время суток представителей теплоснабжающей организаций ко всем теплоустановкам  для контроля за выполнением заданных величин ограничения и отключения потребления тепловой энергии;

6.4. Обеспечить, в соответствии с двусторонним актом, схему теплоснабжения  с выделением  нагрузок аварийной и технологической брони.

Потребитель имеет право письменно обратиться в теплоснабжающую организацию с заявлением о необоснованности введения графиков ограничения в части величины и времени ограничения.

|  |  | Приложение № 2 к Положению о графиках ограничения и аварийного отключения потребителей при недостатке тепловой мощности в системе теплоснабженияна территории городского поселения «Хилокское» |
| --- | --- | --- |

Акт аварийной и технологической брони теплоснабжения

1. Наименование предприятия______________________________________________________

2. Адрес_________________________________________________________________________

3. Телефон руководителя _____________________________________________________

4. Договорная нагрузка, Гкал/ч __________________________________________________

5. Сменность предприятия____________________________________________________

6. Выходные дни____________________________________________________________

7. Величина технологической брони ______________________________________________

8. Величина аварийной брони __________________________________________________

9. Суточное потребление, Гкал/ч _______________________________________________

Настоящий акт составлен

__________________________________________________________________________

(дата)                                                                                                               (должность, Ф.И.О.)

при участии представителя предприятия

___________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

| Тепло- источник | Номер питающего теплопровода | Технологическая бронь | Аварийная бронь |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перечень теплоприемников, отключение которых приведет к нарушению технологического процесса | Величина, тн | Время, необходимое для завершения, час | Перечень теплоприемников, отключение которых приведет к взрыву, пожару, порче сырья, создаст опасность для жизни людей | Величина аварийной брони, тн. |

Примечание: если после 15 сентября текущего года  у потребителя произошли изменения в технологии, схеме теплоснабжения, объеме производства, то акт подлежит пересмотру по заявке потребителя.

Акт составил:                            __________________________________

Должность    подпись      ФИО

В присутствии:                         ___________________________________

Должность    подпись      ФИО

С актом ознакомлены:              ___________________________________

Должность    подпись      ФИО

Руководитель предприятия  ____________________________

| «УТВЕРЖДАЮ»: Генеральный директор ООО «ГРЭЦ» _____________ Е. Н. Шульц. МП «_____» ________ 2018 г. | «СОГЛАСОВАНО»: И.о. Главы городского поселения «Хилокское» _______________ И. А. Корвяков. МП «____» ______________ 2018 г. |
| --- | --- |

Перечень Абонентов, не подлежащих включению в график ограничений

и аварийного отключения потребителей при недостатке тепловой мощности

в системе теплоснабжения

В отношении потребителей 1 категории надежности теплопотребления не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижение температуры воздуха в помещениях ниже предельных значений (социально-значимые категории потребителей):

- органы государственной власти;

- медицинские учреждения;

- учреждения заведений начального и среднего образования;

- учреждения социального обеспечения;

- воинские части Минобороны РФ, МВД РФ;

- следственные изоляторы.

(Постановление Правительства № 808 от 08.08.2012 г, п. 96).

| № п/п | Наименование Абонента |
| --- | --- |
| 1. | Администрация муниципального района «Хилокский район» |
| 2. | Администрация городского поселения «Хилокское» |
| 3. | МБОУ детский сад № 3 «Звездочка» г. Хилок |
| 4. | МБДОУ «Детский сад № 5 «Золотой ключик» г. Хилок Хилокского района Забайкальского края |
| 5. | ГПОУ «Хилокское железнодорожное училище» |
| 6. | МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 10 |
| 7. | МБОУ начальная общеобразовательная школа №11 |
| 8. | ГУЗ «Хилокская центральная районная больница» |
| 9.» | ЖЭ(К)О № 7 (г. Чита) филиала ФГБУ «ЦЖКУ Минобороны России по ВВО |

|  |  | Приложение № 1 к Положению о графиках ограничения и аварийного отключения потребителей при недостатке тепловой мощности в системе теплоснабженияна территории городского поселения «Хилокское» |
| --- | --- | --- |

| «УТВЕРЖДАЮ»: Генеральный директор ООО «ГРЭЦ» _____________ Е. Н. Шульц. МП «_____» ________ 2018 г. | «СОГЛАСОВАНО»: И.о. Главы городского поселения «Хилокское» _______________ И. А. Корвяков. МП «____» ______________ 2018 г. |
| --- | --- |

ГРАФИК

ограничения и аварийного отключения потребителей при недостатке тепловой

мощности в системе теплоснабжения  на отопительный период 2018-2019 г.г.

1. В случае аварии или крупного прорыва магистрали тепловой сети ввести ограничение подачи тепловой энергии по объектам второй категории, снижение температуры до +80С, но не более чем на 54 часа.

2. Отключение промышленных объектов при полном сливе теплоносителя из системы полностью.

3. Юридических лиц и частных предпринимателей снижение температуры до +120С, но не более чем на 54 часа.

4. Отключение многоквартирных домов и частного сектора при полном сливе теплоносителя из системы до +120С, но не более чем на 54 часа.

5. Исключение потребителей первой категории, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижение температуры воздуха в помещениях ниже предельных значений:

- органы государственной власти;

- медицинские учреждения;

- учреждения заведений начального и среднего образования;

- учреждения социального обеспечения;

- воинские части Минобороны РФ, МВД РФ;

-следственные изоляторы.

| Теплоисточник, потребитель | Разрешающий договорной максимум (Гкал/час) | Суточный полезный отпуск (Гкал/час) | Аварийная бронь | Номер очереди и величина снимаемой нагрузки | Ф.И.О., должность, телефон оперативного персонала, потребителя, ответственного за введение ограничений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краевое госучрежд."Многофункц.центр предоставления гос.имуниц.услугЗаб.края" | 0,007 | 0,180 |  |  |  |
| Администрация города - Калинина,1 | 0,013 | 0,309 |  |  |  |
| Администрация города - гараж Дзержинского | 0,002 | 0,051 |  |  |  |
| Администрация города за помещ. В здании Советская 19 (общество инвалидов) помещение № 16, 2-й этаж (по техпаспорту) общей площадью 14,7 кв.м | 0,001 | 0,023 |  |  |  |
| Администрация района Ленина 9 | 0,067 | 1,615 |  |  |  |
| Гараж Админ.района | 0,000 | 0,010 |  |  |  |
| Администрация района (Советская, 19 каб.11 за Совет ветеранов) | 0,002 | 0,039 |  |  |  |
| Управление культуры и молодежной политики МР Хилокский район" Дзерж.5с 1.03.2016 | 0,010 | 0,245 |  |  |  |
| МСКО помещение Советская 2 пом. 4 (по техпаспорту) общей площадью 25,5 кв.м, Советская 21 | 0,004 | 0,096 |  |  |  |
| Спортивно-досуговый центр "Витязь" Советская 2-а | 0,006 | 0,141 |  |  |  |
| МУП "Редакция газету "Рабочая трибуна" Дзерж.5 помещ.27 кв.м | 0,002 | 0,060 |  |  |  |
| БИБЛИОТЕКА | 0,035 | 0,835 |  |  |  |
| Музыкальная школа | 0,013 | 0,313 |  |  |  |
| Худ.школа Советская,21-1,24 | 0,007 | 0,167 |  |  |  |
| Музей | 0,009 | 0,207 |  |  |  |
| Центр детского творчества "Вдохновение" | 0,008 | 0,186 |  |  |  |
| школа№10 учебный корпус Калинина 18, мастерские, библиотека школы | 0,132 | 3,159 |  |  |  |
| школа № 11 (за здание по Советская 31, ул.Ленина 37 | 0,067 | 1,611 |  |  |  |
| за д/ сад № 5 Золотой ключик | 0,082 | 1,976 |  |  |  |
| за д/ сад "Звездочка" | 0,100 | 2,390 |  |  |  |
| Банк "ВТБ 24" | 0,009 | 0,219 |  |  |  |
| ФГП ВО ЖДТ России (ВОХР) | 0,026 | 0,617 |  |  |  |
| Гараж ВОХР | 0,008 | 0,204 |  |  |  |
| НГЧ админ.здание Дзержинского 1 | 0,019 | 0,455 |  |  |  |
| Дирекция социальной сферы (ДК )- | 0,146 | 3,499 |  |  |  |
| ИП Акматов А.А. "Визит" | 0,013 | 0,300 |  |  |  |
| ООО "Лавина" | 0,004 | 0,104 |  |  |  |
| (АО «ГУ ЖКХ»), (военкомат) | 0,031 | 0,735 |  |  |  |
| ИП Дианова Н.В. "Сакура" | 0,002 | 0,047 |  |  |  |
| (КОЖГАЛАНТЕРЕЯ) АкматовНуржигитОрозбекович | 0,004 | 0,096 |  |  |  |
| ИП Иванов Г.И. Ленина 10 | 0,003 | 0,074 |  |  |  |
| Комнаты отдыха ( ООО ТВС) | 0,009 | 0,226 |  |  |  |
| ООО "РИГЛА"(аптека) | 0,003 | 0,078 |  |  |  |
| Аптека № 10 | 0,027 | 0,638 |  |  |  |
| ИП Ефимова Л.В. "Любава" | 0,001 | 0,022 |  |  |  |
| ИП "Мысик Е.А." | 0,001 | 0,021 |  |  |  |
| Сбербанк Ленина,10 (СЧЕТЧИК) | 0,017 | 0,408 |  |  |  |
| ИП СолдатоваЛ.Н. "Искушение" | 0,007 | 0,162 |  |  |  |
| ИП Федотов Е.М. (бар с магазином) | 0,007 | 0,164 |  |  |  |
| ИП Резникова А.В. | 0,007 | 0,164 |  |  |  |
| СКПК "Хилокский " Октябрьская | 0,024 | 0,581 |  |  |  |
| ИП "Глазкова" Л.Н. | 0,005 | 0,114 |  |  |  |
| ИП Котельников "Сластена" | 0,002 | 0,045 |  |  |  |
| СКПК "Хилокский " Калинина 1 | 0,005 | 0,110 |  |  |  |
| ИП Нечкина С. Дамский угодник | 0,006 | 0,145 |  |  |  |
| ИП Боровская Изюминка | 0,003 | 0,075 |  |  |  |
| ОАО"Читаэнергосбыт"Дзерж.4,Калинина 1 | 0,004 | 0,097 |  |  |  |
| Елистратов Гномик | 0,001 | 0,022 |  |  |  |
| Советская,19 каб.№ 14 11,3 кв.м Адвокаты Нагаев,Добрынин | 0,001 | 0,018 |  |  |  |
| Коблова М.А. канцмаркет | 0,004 | 0,107 |  |  |  |
| Магазин Фурга | 0,004 | 0,092 |  |  |  |
| ИП Хрущева (м-н.Книги) | 0,002 | 0,056 |  |  |  |
| АкматовКамчыбекАбдибалиевич. павильон (бывший Михайлова) | 0,001 | 0,030 |  |  |  |
| ООО ЖЭУ Хилок | 0,001 | 0,034 |  |  |  |
| Советская,19 Единая Россия | 0,002 | 0,058 |  |  |  |
| ИП Беломестнова О.Л. ул.Нагорная 34-а | 0,002 | 0,037 |  |  |  |
| Советская,19 Игнатьева М.С. | 0,002 | 0,039 |  |  |  |
| ИП Кондратьева ,"Малыш" "Домус" | 0,020 | 0,479 |  |  |  |
| ИП Тимофеев "Купец" | 0,004 | 0,091 |  |  |  |
| СКПК "Содружество" Советская 22 | 0,003 | 0,060 |  |  |  |
| Советская,2 Короткова В.В. | 0,001 | 0,023 |  |  |  |
| Советская,2 Абраамян О.С | 0,001 | 0,022 |  |  |  |
| Акишева З. Галантерея | 0,013 | 0,300 |  |  |  |
| Советская,2 Терентьева Е.В.(Нестерова З.А) | 0,001 | 0,024 |  |  |  |
| магазин Оптика ИП Козлов С.А. | 0,004 | 0,085 |  |  |  |
| С/п "Гармония" нежилое помещение | 0,010 | 0,246 |  |  |  |
| Павильон Советская 22б Симонова Е.П. | 0,001 | 0,021 |  |  |  |
| ИП Дианова М.Л. "Соблазн" | 0,001 | 0,021 |  |  |  |
| ИП Акишева З.А. (ОРС) | 0,011 | 0,265 |  |  |  |
| ИП Коротыгин А.Д. Кристалл | 0,009 | 0,213 |  |  |  |
| Нотариус Атрощенко Т.А. | 0,002 | 0,049 |  |  |  |
| ИП Земскова И.В. Сов.19 пом.№ 1 | 0,001 | 0,028 |  |  |  |
| ИП Котельников В.И. Престиж | 0,007 | 0,161 |  |  |  |
| ИП Мусаева Э.Г. "Цифроград" | 0,001 | 0,034 |  |  |  |
| ИП Зубакова Г Советская 19 | 0,001 | 0,021 |  |  |  |
| Адвокат Галимов А.А. помещение № 13 (по техпаспорту) общей площадью 9,5 кв.м 2-й этаж | 0,001 | 0,015 |  |  |  |
| ИП Зимирева Е.Л.(Ветаптека) | 0,001 | 0,014 |  |  |  |
| СКПК "Стимул" Коммунальная 14 пом.1,пом.2 23,72 | 0,005 | 0,112 |  |  |  |
| Игнатьева М.С. Павильон | 0,001 | 0,017 |  |  |  |
| ИП Сорокина С.В. | 0,001 | 0,016 |  |  |  |
| ИП АкматовАрстанбекАнарбаевич (Дима) Дзерж.11а уч.7 | 0,001 | 0,036 |  |  |  |
| ИП Загибалова И.Б. | 0,020 | 0,481 |  |  |  |
| ИП Яковлев С.П. м-н Фортуна | 0,010 | 0,241 |  |  |  |
| ООО "Полюс" Козлов | 0,037 | 0,888 |  |  |  |
| ИП Чипизубова Г.Т. | 0,002 | 0,043 |  |  |  |
| ИП Довбыш О.В. | 0,001 | 0,033 |  |  |  |
| ИП Гладких .Р.В. Советская 19 | 0,001 | 0,025 |  |  |  |
| ИП Мальцева В.Б. | 0,001 | 0,015 |  |  |  |
| РОСИНКАС Ленина, 39, + гараж | 0,005 | 0,131 |  |  |  |
| ООО "Центр оформления и оценки объектов недвижимости" Советская 19 каб.9 | 0,001 | 0,023 |  |  |  |
| ИП Родионова С.Д. | 0,002 | 0,039 |  |  |  |
| Шляхта В.М. (м-н ул. Октябрьская 1 "а") СЧЕТЧИК с 12.12.2016 года | 0,007 | 0,162 |  |  |  |
| павильон Белошапкин (8,787 | 0,001 | 0,030 |  |  |  |
| ИП Лапшакова | 0,001 | 0,025 |  |  |  |
| ИП Игнатьева Г.В. | 0,001 | 0,030 |  |  |  |
| ИП Ефимов И.А. м-н "Все для дома" | 0,004 | 0,105 |  |  |  |
| ИП Стремилов С.А. | 0,001 | 0,024 |  |  |  |
| ИП Кубанов А.К. | 0,001 | 0,024 |  |  |  |
| ИП Иргашева Калинина 6а стр. 6,5 | 0,001 | 0,032 |  |  |  |
| ИП "Земскова "Мегафон" | 0,001 | 0,018 |  |  |  |
| ИП Беломестнова О.Л. Фото Калинина | 0,001 | 0,016 |  |  |  |
| Горюнов Денис Николаевич 9,493 | 0,002 | 0,037 |  |  |  |
| Гостевой дом Брылева | 0,003 | 0,083 |  |  |  |
| ООО "Леон" Иванов А,Ф. | 0,004 | 0,088 |  |  |  |
| Вяткина Н.А. Сов.19 №23 17,7 кв.м с 18.04.2016 | 0,001 | 0,028 |  |  |  |

При возникновении аварийных ситуаций в системе теплоснабжения ограничение подачи тепловой энергии и отключение потребителей производится в следующем порядке:

1.   Потребители, относящиеся к третьей категории надежности теплопотребления;

2.   Потребители, относящиеся ко второй категории надежности потребления тепловой энергии.

3.   Не отключается от подачи тепловой энергии потребители, относящиеся к первой категории надежности теплопотребления.