Консалтинговая компания «Корпус» www.corpus-consulting.ru Тел. +7 (383) 351-66-00 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН городского поселения «Хилокское» Хилокского района Забайкальского края ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Том II Положение о территориальном планировании Заказчик: Администрация городского поселения «Хилокское» Хилокского района Забайкальского края г. Новосибирск, 2013 г. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН городского поселения «Хилокское» Хилокского района Забайкальского края ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Том II Положение о территориальном планировании Заказчик: Администрация городского поселения «Хилокское» Хилокского района Забайкальского края Муниципальный контракт №0191300002613000012-3 от 22.04.2013 г. Исполнитель: ООО «КОРПУС» Директор ООО «Корпус» Ю.П. Воронов Исполнительный директор ООО «Корпус» Л.А. Куприянов Ведущий специалист проекта А.Е. Лопаткина Ведущий специалист проекта А.В. Коньков г. Новосибирск, 2013 г.

СПИСОК ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

| Архитектурно-планировочное решение | Е.В. Сысоева |
| --- | --- |
| Заведующий группой | Л.А. Куприянов |
| Экономический раздел | Ю.П. Воронов |
|  | А.В. Коньков |
|  | А.Е. Лопаткина |
| Транспортная инфраструктура, инженерное обеспечение | С.С. Добряков |
|  | О.Б. Куприянова |
| Охрана окружающей среды | А.А. Кошелев |
| Особо охраняемые территории историко-культурного наследия | О.Б. Куприянова |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование | Масштаб | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |
| 1 | Том I. Материалы обоснования проекта |  |  |
| 2 | Том II. Положение о территориальном планировании |  |  |
| Графические материалы. Материалы по обоснованию генерального плана. |
| 1 | Генеральный план Хилокского городского поселения. Карта положения Хилокского городского поселения в системе расселения района. | М 1:200000 | ГП-1 |
| 2 | Карта современного состояния и использования территории Хилокского городского поселения (сложившееся функциональное зонирование). | М 1:25000 | ГП-2 |
| 3 | Карта санитарно-экологического состояния территории Хилокского городского поселения, границ зон с особыми условиями использования территорий и подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций. | М 1:25000 | ГП-3 |
| Графические материалы. Положение о территориальном планировании. |
| 4 | Генеральный план Хилокского городского поселения. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Основной чертеж. | М 1:25000 | ГП-4 |
| 5 | Генеральный план Хилокского городского поселения. Карта границ проектируемых функциональных зон Хилокского городского поселения. | М 1:25000 | ГП-5 |
| 6 | Генеральный план Хилокского городского поселения. Карта границ проектируемых функциональных зон г. Хилок, с. Жилкин Хутор, с. Сосновка. | М 1:25000 | ГП-6 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ТОМ II

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Основные решения | 6 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Изменения границ поселения и площади населенных пунктов. | 6 |
| 1.2. | Сведения об объектах местного значения, планируемых для размещения в Хилокском городском поселении. | 7 |
| 1.3. | Баланс земель. Мероприятия по переводу земель. | 12 |
| 2. | Основные технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования «Хилокское» | 14 |
| 3. | Градостроительный паспорт поселения | 17 |

# Основные решения

#### Изменения границ поселения и площади населенных пунктов.

Территория Хилокского городского поселения составляет 5990 га. На территории располагается 3 населенных пункта: г. Хилок, с. Жилкин Хутор, с. Сосновка. Город Хилок территориально расположен в центре границ поселения, северо-восточнее – с. Жилкин Хутор, северо-западнее – с. Сосновка.

Городское поселение является административным центром муниципального района «Хилокский район» Читинской области, расположенного на западе от областного центра на линии Транссибирской железной дороги. Северная часть поселения находится между отрогами хребта Цаган-Хуртей, а южная вплотную прилегает к склонам хребта Яблоневого. Территория поселения граничит на севере с Республикой Бурятия, на западе с МО Глинкинское, МО Жипхегенское и МО Бадинское, на юге и востоке с МО Линёво-Озёрское Хилокского муниципального района Читинской области Забайкальского края.

Наиболее важным изменением площади земель различных категорий на планируемый период в Хилокском поселении станет изменение площади земель сельхозназначения и лесного фонда, связанное с переводом земель из категории в категорию. Основной целью такого изменения является расширение возможностей его развития путем организации новых видов производства, расширения услуг населению, жилищного строительства, упрощение границ.

Предлагается в период первой очереди решить вопрос с закрытием существующих объектов спецназначения, находящихся в пределах населённого пункта и проектированием новых согласно существующим санитарным нормам с переводом этих участков в третью категорию земель, к которым, согласно Земельному кодексу, относятся земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Таблица 1

| Населенные пункты | Численность населения, чел. |
| --- | --- |
| Хилокское г/п | 11311 |

Изменение границ населенных пунктов не влияет на изменение площади поселения в целом, в состав которого входит данные населенные пункты, а вносит лишь корректировки в состав категорий земель, расположенных вблизи данных населенных пунктов. Подробно о конкретных изменениях в разделе №3 «Баланс земель».

#### Сведения об объектах местного значения, планируемых для размещения в Хилокском городском поселении.

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий | Площадь участка земли, га | Необходимость изменения категории земли | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Автомобильные дороги |
| 1.1 | Ремонт дорог местного значения | Хилокское г/п | по проекту | в рамках землеотвода | линейный объект | нет | 2013-2020 |
| 2 | Объекты водоснабжения и водоотведения |
| 2.1 | Реконструкция сетей горячего и холодного водоснабжения | г. Хилок | по проекту | в рамках землеотвода | линейный объект | нет | 2012-2015 |
| 2.2 | Реконструкция очистных сооружений | г. Хилок | по проекту | в рамках землеотвода | нет | нет | 2013-2014 |
| 2.3 | Ремонт водонапорной башни | МОУ ООШ № 12, г. Хилок | нет | в рамках землеотвода | по проекту | нет | 2013 |
| 3 | Объекты теплоснабжения |
| 3.1 | Реконструкция сетей теплоснабжения | г. Хилок | по проекту | в рамках землеотвода | линейный объект | нет | 2012-2015 |
| 3.2 | Консервация котельных № 2 и № 3 | г. Хилок | нет | нет | нет | нет | 2012-2015 |
| 4 | Объекты электроснабжения |
| 4.1 | Капитальный ремонт линий электроснабжения | Хилокское г/п | нет | в рамках землеотвода | линейный объект | нет | 2012-2020 |
| 5 | Объекты образования |
| 5.1 | Строительство детского сада | м/р «Заречье», г. Хилок | 80 мест | в рамках землеотвода | по проекту | нет | 2013 |
| 5.2 | Реконструкция здания мастерских под детский сад, оснащение необходимой мебелью и оборудованием | МОУ СОШ № 13, г. Хилок | по проекту | нет | по проекту | нет | 2013 |
| 5.3 | Окончание комплексного капитального ремонта | ДОУ «Родничок» в г. Хилок | 120 мест | нет | по проекту | нет | 2013 |
| 5.4 | Капитальный ремонт конструктивных элементов и внутренних инженерных систем помещения для организации дополнительной группы, оснащение необходимой мебелью и оборудованием | ДОУ № 3, г. Хилок | 1 группа | нет | по проекту | нет | 2013 |
| 5.5 | Комплексный капитальный ремонт | МОУ НОШ № 11, г. Хилок | по проекту | нет | по проекту | нет | 2013 |
| 5.6 | Комплексный капитальный ремонт | МОУ НОШ № 10, г. Хилок | по проекту | нет | по проекту | нет | 2013 |
| 5.7 | Комплексный капитальный ремонт | МОУ НОШ № 12, г. Хилок | по проекту | нет | по проекту | нет | 2014 |
| 5.8 | Комплексный капитальный ремонт | МОУ НОШ № 13, г. Хилок | по проекту | нет | по проекту | нет | 2014 |
| 5.9 | Капитальный ремонт внутренних инженерных систем в школах | г. Хилок | по проекту | нет | по проекту | нет | 2013-2020 |
| 6 | Объекты здравоохранения |
| 6.1 | Капитальный ремонт здания терапевтического и хирургического отделений | г. Хилок | по проекту | нет | по проекту | нет | 2013 |
| 6.2 | Капитальный ремонт здания родильного и детского отделений | г. Хилок | по проекту | нет | по проекту | нет | 2014 |
| 6.3 | Капитальный ремонт здания поликлиники | г. Хилок | по проекту | нет | по проекту | нет | 2014 |
| 6.4 | Капитальный ремонт здания морга Центральной районной больницы | г. Хилок | по проекту | нет | по проекту | нет | 2014 |
| 6.5 | Капитальный ремонт гаража Центральной районной больницы | г. Хилок | по проекту | нет | по проекту | нет | 2013 |
| 6.6 | Капитальный ремонт здания прачечной Центральной районной больницы | г. Хилок | по проекту | нет | по проекту | нет | 2013 |
| 6.7 | Строительство больничного комплекса | г. Хилок | по проекту | 100 м | по проекту | нет | 2016-2020 |
| 7 | Объекты физической культуры и спорта |
| 7.1 | Ремонт плоскостных спортивных сооружений | Хилокское г/п | по проекту | нет | по проекту | нет | 2013-2020 |
| 7.2 | Строительство спортивного комплекса | г. Хилок | по проекту | 100 м | по проекту | нет | 2013-2015 |
| 8 | Объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов |
| 8.1 | Приведение мест захоронения отходов в надлежащее состояние (огораживание, устройство подъездов и т.д.) | Хилокское г/п | по проекту | в рамках землеотвода | по проекту | нет | 2013-2020 |
| 8.2 | Строительство скотомогильников, соответствующих санитарным нормам и правилам | Хилокское г/п | по проекту | 1000 м | по проекту | нет | 2013-2020 |
| 9 | Объекты промышленности |
| 9.1 | Организация деревообрабатывающего цеха | г. Хилок | по проекту | 500 м | по проекту | нет | 2013-2015 |
| 9.2 | Организация цеха по выпуску кондитерских изделий | г. Хилок | по проекту | 500 м | по проекту | нет | 2013-2015 |
| 9.3 | Организация станции технического обслуживания автомобилей | г. Хилок | по проекту | 500 м | по проекту | нет | 2013-2015 |
| 9.4 | Организация мастерских по ремонту бытовой техники | г. Хилок | по проекту | нет | по проекту | нет | 2013-2020 |
| 9.5 | Организация мастерских по ремонту компьютерной техники и оргтехники | г. Хилок | по проекту | нет | по проекту | нет | 2013-2020 |
| 9.6 | Организация предприятия по производству строительных материалов | г. Хилок | по проекту | 500 м | по проекту | нет | 2016-2020 |
| 10 | Прочие объекты |
| 10.1 | Строительство дамбы на р. Хилок | г. Хилок | 6 км | в рамках землеотвода | по проекту | нет | 2013-2020 |
| 10.2 | Капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках реализации Федерального закона № 185-ФЗ | г. Хилок | нет | в рамках землеотвода | по проекту | нет | 2013-2020 |
| 10.3 | Реконструкция здания детской художественной школы | г. Хилок | Строительство 2-го этажа | нет | по проекту | нет | 2016-2017 |
| 10.4 | Строительство киноконцертного комплекса | г. Хилок | по проекту | 100 м | по проекту | нет | 2018-2020 |
| 10.5 | Капитальный ремонт моста «Ямаровский» через р. Хилок | г. Хилок | по проекту | нет | линейный объект | нет | 2013-2017 |
| 10.6 | Строительство среднеэтажных жилых домов на месте ветхих бараков | г. Хилок | по проекту | 7,14 га | по проекту | нет | 2023-2033 |

#### Баланс земель. Мероприятия по переводу земель.

Всего в составе территории Хилокского городского поселения имеется 5990 га, земель. Из них: земель сельскохозяйственного назначения – 1525,8 га, земель населенных пунктов – 4698,28 га, земель земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций (ж/д) – 322,2 га, земель специального назначения – 17,8 га.

По данным администрации МО Хилокское баланс земель городского поселения по состоянию на 2012 год отражен в таблице 3.

Таблица 3

Состав категорий земель Хилокского поселения по целевому назначению на 2012 год

| Муниципальное образование Хилокское г/п | Общая площадь | В том числе по категориям |
| --- | --- | --- |
|  |  | Земли сельхоз назначения | Земли населенных пунктов | Земли транспорта и связи | Земли спецназначения | Земли водного фонда | Земли лесного фонда | Земли запаса в т.ч. ФПР |
| Площадь, га | 5990 | 1525,8 | 1571,1 | 322,2 | 17,8 | н/д | н/д | 2553,1 |
| Доля от общей площади | 100% | 25,47% | 26,23% | 5,38% | 0,30% | 0,00% | 0,00% | 42,62% |

Наиболее важным изменением площади земель различных категорий на планируемый период в Хилокском поселении станет изменение площади земель сельхозназначения и лесного фонда. Участки земли, исключенные из состава земель лесного фонда, предлагается включить в состав земель сельхозназначения.

Основной целью такого изменения является расширение возможностей его развития путем организации новых видов производства, расширения услуг населению, упрощения границ.

Обобщенные данные изменения площади земель сельхозназначения после изменения границ приведены в таблице 4.

Таблица 4

Изменения площади земель сельхозназначения Хилокского городского поселения

| Муниципальное образование | Площадь земель сельхозназначения по состоянию на 2013 год, га | Планируемые изменения, га | Площадь земель сельхозназначения после изменения, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Хилокское г/п | 1525,8 | +27,49 | 1553,29 |

Общий итог перевода земель лесного фонда в земли сельхозназначения представлен в таблице 7.

Таблица 5

Изменение площади земель лесного фонда Хилокского городского поселения

| Муниципальное образование | Площадь земель лесного фонда по состоянию на 2012 год, га | Планируемые изменения, га | Площадь земель лесного фонда после изменения, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Хилокское г/п | н/д | -27,49 | н/д |

Важным фактором корректировки категорий земель поселения на планируемый период будут мероприятия по приведению в соответствие с существующим законодательством статуса земель занятых объектами специального назначения (кладбища, полигоны ТБО и скотомогильники). Основой таких мероприятий будет решение вопроса с закрытием существующих объектов спецназначения, находящихся в пределах населённого пункта, и проектированием новых, согласно существующим санитарным нормам с переводом этих участков в третью категорию земель, к которым, согласно Земельному кодексу, относятся земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Данные по конкретным объектам и населенным пунктам отражены в Таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Местонахождение объекта | Площадь, га | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до перевода | после перевода |
| 1 | Скотомогильники |
| 1.1 | г. Хилок | 6,8 | Земли населённого пункта | Не переводится |
| 2 | Кладбища |
| 2.1 | г. Хилок | 6,5 | Земли населённых пунктов | Не переводится |
| 2.2 | с. Сосновка | 1,4 | Земли населённых пунктов | Не переводится |
| 2.3 | с. Жилкин Хутор | 2,3 | Земли населённых пунктов | Не переводится |
| 3 | Свалки и Полигоны ТБО |
| 3.1 | г. Хилок | 0,06 | Земли населённого пункта | Земли промышленности и иного специального назначения |

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов устанавливаются размеры санитарно-защитных зоны для объектов специального назначения: для скотомогильников 1000 м от жилой застройки, для полигонов ТБО 500 м от жилой застройки и для кладбищ 300 м от жилой застройки.

На территории Хилокского городского поселения СЗЗ объектов специального назначения находятся вне территории жилой застройки.

Все существующие и проектируемые объекты специального назначения (кладбища, скотомогильники и полигоны ТБО) Хилокского городского поселения находятся вне территории земель сельхозназначения, поэтому перевода их в земли промышленности не требуется.

В результате реализации всех необходимых мероприятий, связанных с изменением категорий земель сельскохозяйственного назначения и земель лесного фонда в отведенный для генерального плана поселения период, произойдет изменение общего баланса земель Хилокского городского поселения. Новое распределение земель поселения по категориям целевого назначения отражено в таблице 7.

Таблица 7

Итоговый баланс земель Хилокского городского поселения

| Муниципальное образование «Хилокское» | Общая площадь | В том числе по категориям |
| --- | --- | --- |
|  |  | Земли сельхоз назначения | Земли населенных пунктов | Земли транспорта и связи | Земли спецназначения | Земли водного фонда | Земли лесного фонда | Земли запаса в т.ч. ФПР |
| Площадь, га | 5990 | 1553,29 | 1571,1 | 322,2 | 17,80 | н/д | н/д | 2525,61 |
| Проценты от общей площади | 100% | 25,9% | 26,2% | 5,4% | 0,3% | 0,0% | 0,0% | 42,2% |

# Основные технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования Хилокское

Таблица 8

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2012 г. | Первая очередь на 2023 г. | Расчетный срок на 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | Всего | га | 5990 | 5990 | 5990 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га | 1571,1 | 1571,1 | 1571,1 |
| 1.3 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 1525,8 | 1553,29 | 1553,29 |
| 1.4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 322,2 | 322,2 | 322,2 |
| 1.5 | Земли спецназначения | га | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
| 1.6 | Земли лесного фонда | га | н/д | н/д | н/д |
| 1.7 | Земли водного фонда | га | н/д | н/д | н/д |
| 1.8 | Земли запаса, в т.ч. ФПР | га | 2553,1 | 2525,61 | 2525,61 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1 | Всего | чел. | 11311 | 12573 | 15000 |
| 2.2 | Естественный прирост населения, на 1000 человек | чел. | -3 | +3 | +3 |
| 2.3 | Миграционный прирост населения, на 1000 человек | чел. | -7 | +5 | +7 |
| 2.4 | Число сельских поселений, из них с численностью населения: | единиц | 3 | 3 | 3 |
|  | более 1000 | единиц | 1 | 1 | 1 |
|  | 100-500 | единиц |  |  |  |
|  | менее 100 | единиц | 2 | 2 | 2 |
| 2.5 | Плотность населения | чел/га | 1,88 | 2,1 | 2,5 |
| 2.6 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |
|  | дети до 18 лет | чел/% от общего населения | 2476/21,9% | 2725/21,7% | 3162/21,1% |
|  | население в трудоспособном возрасте | чел/% от общего населения | 6678/59% | 7381/58,7% | 9270/61,8% |
|  | старше трудоспособного возраста | чел. | 2157/19,1% | 2467/19,6% | 2568/17,1% |
| 2.7 | Численность занятого в экономике населения, всего | чел. | 4759 | 5270 | 6620 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | в градообразующих отраслях | чел/% от занятого населения | 1991/41,8% | 2277/43,2% | 2846/43% |
|  | в обслуживающей сфере | чел/% от занятого населения | 2386/50,1% | 2756/52,3% | 3515/53,1% |
|  | прочие | чел/% от занятого населения | 382/8,1% | 237/4,5% | 259/3,9% |
| 3 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ |  |  |  |  |
| 3.1 | Объем производства сельского хозяйства | млн. руб. | н/д | н/д | н/д |
| 4 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 4.1 | Всего | тыс. м2 общей площади | 250,7 | 226,3 | 345,0 |
| 4.2 | Обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 22 | 18 | 23 |
| 5 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |  |
| 5.1 | Объекты учебно-образовательного обозначения |  |  |  |  |
|  | Общеобразовательная школа | объект/мест | 5/1680 | 5/1680 | 5/1680 |
|  | Дошкольное учреждение | объект/мест | 5/267 | 15/1130 | 15/1130 |
| 5.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
|  | Районная больница | объект | 1 | 2 | 2 |
|  | Другие лечебные учреждения | объект | 2 | 2 | 2 |
| 5.3 | Оздоровительные учреждения отдыха и туризма |  |  |  |  |
|  | Санаторий | объект/мест |  |  |  |
| 5.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |
|  | Дома культуры, клубы | объект /мест | 2/21346 | 2/21346 | 2/21346 |
|  | Спортивные залы | объект/площадь | 9/н/д | н/д | н/д |
|  | Плоскостные спортивные площадки | объект/площадь | 4/ н/д | н/д | н/д |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 6.1 | Плотность транспортной сети |  |  |  |  |
|  | железнодорожной | км/100 км2 |  |  |  |
|  | автомобильной | км/100 км2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 |
| 6.2 | Протяженность автомобильных дорог | км | 127,7 | 127,7 | 127,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | регионального значения | км |  |  |  |
|  | межмуниципального значения | км | 127,7 | 127,7 | 127,7 |
| 6.3 | Из общего количества автомобильных дорог с твердым покрытием | км | 28,3 | 28,3 | 28,3 |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 7.1 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | тыс. кВт/в год | н/д | 28289 | 38813 |
| 7,2 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Удельное водопотребление населением | л/сут. | 30,5 | 50 | 75 |
| 7.3 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | тыс. м3/год | - | - | - |
|  | Количество источников подачи газа (газопровод высокого давления) | штук | - | - | - |
|  | Протяженность сетей всего | км | - | - | - |
| 7.4 | Связь |  |  |  |  |
|  | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100% | 100% | 100% |
|  | Охват населения радиовещанием | % от населения | 100% | 100% | 100% |
|  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 2970 | 3000 | 3050 |
| 7.5 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
|  | Полигоны ТБО | единиц | 1 | 1 | 1 |

# Градостроительный паспорт поселения

Общие сведения.

Таблица 9

Административная структура поселения

| № п/п | Тип МО | Наименование (тип населенного пункта) |
| --- | --- | --- |
| МО «ХИЛОКСКОЕ» |
|  | в том числе |  |
| 1 | г. Хилок | город |
| 2 | с. Жилкин Хутор | село |
| 3 | с. Сосновка | село |

Основание - Закон Забайкальского края от 18.12.2009 №316-ЗЗК (ред. от 26.12.2012) «О границах муниципальных районов и городских округов Забайкальского края».

Таблица 10

Количественный состав муниципального образования

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общее число населенных пунктов поселения | 3 |
| 2 | Число сельских населенных пунктов | 2 |
| 3 | Число городских населенных пунктов | 1 |

  - Местоположение городского поселения (описание пограничных территорий). С севера поселение граничит с Республикой Бурятия, на юге и востоке с МО Линёво-Озёрское Хилокского муниципального района, на западе с МО Глинкинское, МО Жипхегенское и МО Бадинское Хилокского муниципального района Читинской области Забайкальского края.

  - Год образования поселения – 1951 г.

  - Наименование административного центра поселения – город Хилок.

  - Основание - Закон Забайкальского края от 18.12.2009 №316-ЗЗК (ред. от 26.12.2012) «О границах муниципальных районов и городских округов Забайкальского края».

  - Почтовый индекс административного центра поселения – 673200, 673201.